## Slide 1: 第8章 定时与计数器

## Slide 2: 重点
8253 引线功能及计数启动方法
6种工作方式及其输出波形
应用：
  芯片与系统的连接
  芯片的初始化编程

## Slide 3: 定时与计数
在微机系统中，常需要用到定时功能：
系统时钟的时间基准；
DRAM的定时刷新；
扬声器的发声信号源；
实时控制系统中周期性采样、外部事件定时计数；

## Slide 4: 定时与计数
实现定时功能主要有：
软件定时
  不需要额外硬件支持；
  CPU需要执行定时程序，降低了CPU使用效率。
硬件定时
  利用额外的硬件电路实现定时和计数；
  计时精确稳定，提高了CPU的使用效率。
Notes: 现在微机系统中，通常采用可编程集成电路实现定时和计数功能，可以通过编程来改变计数功能，十分灵活方便，如8253.

## Slide 5: 8253的工作原理
8253芯片特点：
可编程的逻辑器件
可实现定时和计数
工作方式：
  减法计数
  计数值减为0时输出相应控制信号
  输出控制信号的形式可以通过软件设置

## Slide 6: 8253的引脚
连接系统端的主要引线：
  D0~D7
  #RD
  #WR
  #CS
  A0，A1
每个计数器引线：
  CLK 时钟脉冲输入
  GATE 门控信号输入
  OUT 定时输出

## Slide 7: 8253的引脚
8253控制信号功能表
 |  |  | A1A0 | 功能
0 | 1 | 0 | 00 | 写入计数器0
0 | 1 | 0 | 01 | 写入计数器1
0 | 1 | 0 | 10 | 写入计数器2
0 | 1 | 0 | 11 | 写入控制字寄存器
0 | 0 | 1 | 00 | 读计数器0
0 | 0 | 1 | 01 | 读计数器1
0 | 0 | 1 | 10 | 读计数器2
0 | 0 | 1 | 11 | 无操作
1 | × | × | ×× | 禁止使用
0 | 1 | 1 | ×× | 无操作
 |  |  | A1A0 | 功能
0 | 1 | 0 | 00 | 写入计数器0
0 | 1 | 0 | 01 | 写入计数器1
0 | 1 | 0 | 10 | 写入计数器2
0 | 1 | 0 | 11 | 写入控制字寄存器
0 | 0 | 1 | 00 | 读计数器0
0 | 0 | 1 | 01 | 读计数器1
0 | 0 | 1 | 10 | 读计数器2
0 | 0 | 1 | 11 | 无操作
1 | × | × | ×× | 禁止使用
0 | 1 | 1 | ×× | 无操作

## Slide 8: 8253的内部结构
数据总线
缓冲器
计数器
0
读/写
逻辑
控制字
寄存器
计数器
1
计数器
2
CLK0
CLK1
CLK2
GATE0
GATE1
GATE2
OUT0
OUT1
OUT2
D7 ~ D0
RD
WR
A0
A1
CS
8253内部结构
内部数据总线

## Slide 9: 8253的结构特点
内部具有3个独立的16位计数器通道；
每个计数器通道均可按6种不同的方式工作；
都可以按2进制或10进制(BCD码)格式进行计数；
最高计数频率能达到2MHz；

## Slide 10: 8253的内部结构
1. 计数通道
8253内部包含3个功能相同的计数器（计数器0、计数器1、计数器2），对3个通道的操作完全独立。每个通道都包含：
一个16位计数初值寄存器
一个16位减一计数器
一个16位计数输出锁存器
Notes: 初值寄存器和计数寄存器具有相同端口地址，存放计数初值

## Slide 11: 8253的内部结构
1. 计数通道（续）
计数初值寄存器用来保存CPU送来的计数初值；
减一计数器是实际执行部件，按照输入的时钟频率做减一运算，可以通过编程来确定是按照二进制还是十进制（BCD码）减法计数；
输出锁存器用来锁存计数器当前的值，供CPU读取；
0是计数器能够设置的最大计数初值。

## Slide 12: 8253的内部结构
计数通道（续）
8253每个计数器都各有3个引脚：
CLK：时钟脉冲输入端，最高频率为2MHz；
GATE：门控信号，决定是否允许计数；
OUT：输出信号，不同的工作方式有不同的输出信号；

## Slide 13: 8253的内部结构
计数通道（续）
8253工作过程：
写入控制字；
写入计数初值；

## Slide 14: 8253的内部结构
控制字寄存器
CPU对3个计数器的编程都是通过控制字寄存器来完成的，控制字寄存器只能写入，不能读出，可以用来设置：
计数器的工作方式；
计数初值的输入格式；
计数值的读出格式；
计数器计数进制等

## Slide 15: 8253的内部结构
数据总线缓冲器
双向三态的8位数据缓冲器，CPU通过该缓冲器和8253进行数据的传送，如：
写入控制字；
写入计数初值；
读出计数值。

## Slide 16: 8253的内部结构
读写控制逻辑
接收控制信号和地址信号：
写信号#WR有效时，8253可以接收控制字和计数初值；
读信号#RD有效时，CPU可以读取计数器当前的计数值；
#CS、A0和A1组合决定了8253的地址空间：

## Slide 17: 8253的初始化编程
8253在使用之前，必须用程序把它们初始化为所需的特定模式。初始化编程按下列步骤进行：
写入控制字
写入计数初值

## Slide 18: 8253的初始化编程
1. 写入控制字
用OUT指令向控制字寄存器写入一个控制字，以选定计数器通道，设置该计数器的工作方式和计数格式。
写入控制字还起到复位作用，使输出端OUT变为规定的初始状态，并使计数器清零。

## Slide 19: 8253的初始化编程
8253控制字寄存器

## Slide 20: 8253的初始化编程
2. 写入计数初值
用OUT指令向选中的计数器端口地址中写入一个计数初值，初值可以是8位数据，也可以是16位数据；
若是8位数据，只需要一条输出指令就可完成初值的设置；
如果是16位数，则必须用两条输出指令来完成，且先送低8位数据，后送高8位数据。

## Slide 21: 8253的初始化编程

## Slide 22: 8253计数启动方式
启动方式由GATE端信号的形式决定
软件启动：GATE端为高电平
硬件启动：GATE端有一个上升沿（正脉冲）
Notes: 六种方式都遵循：
（1）当控制字写入计数器时，所有电路复位，输出端OUT进入初始状态
（2）初始值写入后，在门控信号有效的情况下，在CLK的下降沿，计数器从计数初值开始减一计数

## Slide 23: 8253的工作方式
方式0：计数结束产生中断
方式1：硬件可重触发单稳态方式
方式2：周期性负脉冲输出
方式3：周期性方波输出
方式4：软件触发单次负脉冲输出
方式5：硬件触发单次负脉冲输出

## Slide 24: 8253的工作方式
方式0（计数结束产生中断）：
软件启动，不自动重复计数；
计数结束输出高电平。
（计数结束产生中断）
Notes: 输出信号OUT初始状态为0；
门控信号GATE为1时，计数器才能减1计数，在计数过程中，OUT信号一直为0；
计数器减到0后，OUT信号由0变为1计数器脱离工作状态，直到新的计数初值输入，OUT变低，计数器才又开始减1计数；

## Slide 25: 8253的工作方式
8253方式0门控信号的影响
Notes: 在计数过程中GATE信号变为0时，计数暂停，计数值保持不变；GATE信号再为1，计数器继续减1计数；

## Slide 26: 8253的工作方式
8253方式0初值再装入的影响
Notes: 在计数过程中，输入新的初始值，立即停止前面的计数，以新的计数初值开始减1计数。

## Slide 27: 8253的工作方式
方式1（硬件可重触发单稳态方式）：
硬件启动，不自动重复计数；
计数开始输出低电平，结束后又变高。
Notes: 输出信号OUT初始状态为1；
门控信号GATE上升沿触发计数器减1计数，在计数过程中，OUT信号一直为0；
计数器减到0后，OUT信号由0变为1，计数器脱离工作状态，直到新的GATE信号上升沿到来，计数器才又开始减1计数；
计数一旦启动，GATE端即使变低也不会影响计数；
可重复触发，当计数结束后，不用再次写入计数初值，只要再次出现GATE上升沿，即可产生一个同样宽度的负脉冲

## Slide 28: 8253的工作方式
8253方式1重新启动门控GATE对输出的影响
Notes: 在计数过程中GATE又出现上升沿，计数器从CLK的下降沿处开始重新减1计数；

## Slide 29: 8253的工作方式
8253方式1计数过程中重新启动门控GATE对输出的影响
Notes: 在计数过程中GATE又出现上升沿，计数器从CLK的下降沿处开始重新减1计数；

## Slide 30: 8253的工作方式
8253方式1重装初值对输出的影响
Notes: 在计数过程中，输入新的初始值，不影响本次计数。只有GATE信号的上升沿到来，计数器才以新的初值减1计数。

## Slide 31: 8253的工作方式
方式2（周期性负脉冲输出）：
软件启动，自动重复计数；
计数到最后一个脉冲时输出低电平。
Notes: 输出信号OUT初始状态为1；
门控信号GATE为1时，计数器减1计数，计数到1后，OUT输出1个CLK宽度的低电平，接着又重新开始计数，重复输出N-1个CLK宽度的高电平和1个CLK宽度的低电平周期信号；
可输出频率为1/N CLK脉冲频率的连续方波信号
每1个OUT端脉冲中包含（N-1）*CLK的正脉冲，1 CLK的负脉冲

## Slide 32: 8253的工作方式
8253方式2门控信号的影响
Notes: 在计数过程中GATE信号变为0，计数器停止计数，直到GATE信号变为1，计数器从CLK信号的下降沿处开始重新减1计数；

## Slide 33: 8253的工作方式
8253方式2重装初值对输出的影响
Notes: 在计数过程中，输入新的初始值，不影响本次计数，只在下1个输出信号周期开始重新以新的初值计数。

## Slide 34: 8253的工作方式
方式3（周期性方波输出）：
  软件启动，自动重复计数
  输出对称方波。
当计数初值N为偶数时，输出N/2个高电平，N/2个低电平；
当N为奇数时，输出（N+1)/2个高电平，（N-1)/2个低电平。
Notes: 与方式2类似，只是方式3的输出信号为方波。

## Slide 35: 8253的工作方式
方式4（软件触发单次负脉冲输出）：
软件启动，不自动重复计数
计数结束输出一个CLK宽度的低电平
Notes: 与方式0类似，输出信号OUT初始状态为1；
门控信号GATE为1时，计数器才能减1计数，在计数过程中，OUT信号一直为1；
计数器减到0后，OUT信号输出一个CLK宽度的负脉冲，计数器脱离工作状态，直到新的计数初值输入，计数器才又开始减1计数；

## Slide 36: 8253的工作方式
方式5（硬件触发单次负脉冲输出）：
硬件启动，不自动重复计数
波形与方式4相同
Notes: 与方式1类似，输出信号OUT初始状态为1；
门控信号GATE上升沿触发计数器减1计数，在计数过程中，OUT信号一直为1；
计数器减到0后，OUT信号输出1个CLK宽度的负脉冲，计数器脱离工作状态，直到新的GATE信号上升沿到来，计数器才又开始减1计数；

## Slide 37: 8253的工作方式小结
需要两个写脉冲（两次写操作）
  第1个写脉冲写入控制字
  第2个写脉冲写入计数初值
不同的工作方式，有不同的计数启动方法
可根据对输出波形的要求，选择不同的工作方式
能输出连续波形的只有方式2和方式3

## Slide 38: 8253的工作方式小结
方式0，写入控制字后，输出端变低，计数结束，输出端由低变高，常用该信号作为中断源。其余5种方式写入控制字后，OUT均变高；
方式1用来产生单脉冲信号；
方式2用来产生负脉冲序列，负脉冲宽度与时钟信号周期相同；
方式3类似方式2，也是产生负脉冲序列，只是序列为方波；
方式4和方式5的输出波形相同，都是在计数器减为0时，在OUT端输出一个负脉冲，其宽度等于一个时钟周期。区别是，方式4由软件触发计数，方式5由硬件触发计数；
在6中方式中，方式0、4，计数初值仅一次有效，继续计数还需再次输入计数初值，其他方式计数初值重复有效。

## Slide 39: 8253的应用
例8.3：某8086 CPU系统中使用了一片8253,3个计数器所用的时钟频率均为1MHz，8253的端口地址为310H、312H、314H和316H，要求3个计数器通道分别完成以下功能：
通道0工作于方式3，输出频率为2kHz的方波；
通道1当门控信号上升沿到来时，产生宽度为320μs负的单脉冲；
通道2用硬件方式触发，输出一个时钟周期的负脉冲，要求时间间隔常数设置为45.

## Slide 40: 8253的应用
时间间隔常数为45

## Slide 41: 8253的应用
计数器0工作于方式3，计数初值为1MHz/2kHz=500，如果采用BCD计数，则控制字为00100111，即27H
MOV DX, 316H ;控制字端口地址为316H
MOV AL, 27H ;计数器0的控制字
OUT DX, AL ;输出控制字
MOV DX, 310H ;计数器0的端口地址
MOV AL, 05H ;计数器0初值的高8位
OUT DX, AL ;输出计数器0的初值

## Slide 42: 8253的应用
计数器1工作于方式1，计数初值为1MHz×320μs=320，如果采用二进制计数，则控制字为01110010，即72H
MOV DX, 316H ;控制字端口地址为316H
MOV AL, 72H ;计数器1的控制字
OUT DX, AL ;输出控制字
MOV DX, 312H ;计数器1的端口地址
MOV AX, 320 ;计数器1的初值
OUT DX, AL ;输出初值的低8位
MOV AL, AH
OUT DX, AL ;输出初值的高8位

## Slide 43: 8253的应用
计数器2工作于方式5，如果采用二进制计数，则控制字为10011010，即9AH
MOV DX, 316H ;控制字端口地址为316H
MOV AL, 9AH ;计数器2的控制字
OUT DX, AL ;输出控制字
MOV DX, 314H ;计数器2的端口地址
MOV AL, 45 ;计数器2的初值
OUT DX, AL ;输出计数器2的初值

## Slide 44: 8253的应用
例8.4：计数器0的时钟信号CLK为1MHz，需要输出10Hz的方波信号给中断控制器8259A，设8253的地址为80H～83H，试完成8253的初始化程序设计。
计数初值=1MHz/10Hz=10 0000，超出单个计数器的最大计数值65536，必须用两个计数器完成计数。
计数器0控制字：00110110=36H
计数器1控制字：01010110=56H
MOV AL, 36H ;计数器0的控制字
OUT 83H, AL ;将控制字输出至控制字端口
MOV AX, 1000 ;计数器0的初值
OUT 80H, AL ;将初值的低8位输出至计数器0
MOV AL, AH
OUT 80H, AL ;将初值的高8位输出至计数器0
MOV AL, 56H ;计数器1的控制字
OUT 83H, AL ;将控制字输出至控制字端口
MOV AX, 100 ;计数器1的初值
OUT 81H, AL ;将初值的低8位输出至计数器1
Notes: 电路图

## Slide 45: 8.2 8253的应用
8253在PC中的应用：
计数器0用于时钟定时（40H）
计数器1用于DRAM刷新定时（41H）
计数器2用于扬声器声调控制（42H）
Notes: 扩展一下

## Slide 46: 本章总结
8253内部结构和引脚功能
8253的工作方式和初始化编程
8253的应用