## Slide 1
存储器系统
存储器概述
典型存储器芯片
存储器系统的设计

## Slide 2
半导体存储器分类
半导体存储器
随机存储器RAM
只读存储器ROM
静态存储器SRAM
动态存储器DRAM
掩膜ROM
一次可写ROM
EEPROM
闪存
EPROM

## Slide 3
半导体存储器主要技术指标
存储容量
  存储单元个数×每单元的二进制位数
存取时间
  实现一次读或写所需要的时间
功耗
可靠性
Notes: 存取时间
指从CPU发出存取要求到存储器完成存取操作的时间；
是存储器一项重要参数，通常存取时间越短，计算机运行速度越快。
功耗
反映存储器的功率消耗，功耗越大，温度越高。
可靠性
平均故障间隔时间（MTBF）来衡量，MTBF越长，可靠性越高

## Slide 4
存储器系统的层次结构
速度接近Cache，容量接近外存，位价格接近低廉外存，较好地解决了速度、容量和成本之间的矛盾
Notes: 常用SRAM作为Cache，存放最常用数据，DRAM作为主存，即通常说的内存，存放常用的较大量数据，暂时不用的大量数据存放在外存中

## Slide 5
半导体存储器的基本组成
Notes: 半导体存储器一般由存储体、地址译码电路、控制电路和输入输出电路组成。

## Slide 6
1 存储体
是存储芯片的主体，由大量的存储单元组成，存储单元是最小可寻址单位，CPU对存储器的访问就是对存储单元进行读写操作。
每个存储单元有唯一编号，称为地址。
表示地址的二进制位数，决定了能访问存储单元的多少，如n位地址，可寻址2n个存储单元。
如果每个存储单元二进制位数为m，则该存储体容量为2n×m(b)

## Slide 7
2 地址译码器
对CPU送来的地址信号进行译码，选择与地址相对应的存储单元，以便对该单元进行读写。
地址译码的方式有：
  单译码：存储器线性排列，译码器的输出作为字选线来选择某个字的所有位。译码输出线较多，适用于小容量存储器。
  双译码：存储器按矩阵排列，地址线分为行选线和列选线，行列交叉处为选中单元。译码输出线少，适用于较大的存储器系统。

## Slide 9
3 片选与读写电路
片选：
  大多数芯片都有片选信号，以实现芯片的选择；
  只有片选有效，才能对芯片进行操作；
  片选信号一般由地址译码器输出及一些控制信号组合形成。
读写电路：
  由读出放大器、写入电路和读写控制电路组成。
  通过数据线与CPU相连，在存储器和CPU之间传递信息；
  数据线的条数与存储单元内的二进制位数相等。

## Slide 10
存储器系统
存储器概述
典型存储器芯片
存储器系统的设计

## Slide 11
静态随机存储器

## Slide 12
静态随机存储器 Intel2114
1K×4b的SRAM芯片
10位地址线，4位数据线
#CS为片选信号
#WR写允许控制信号
  #WR=0，写存储器
  #WR=1，读存储器

## Slide 15
动态随机存储器
Notes: 需动态刷新

## Slide 16
动态随机存储器 Intel2164A
64K×1b
地址线A0～A7分时复用，作为行选和列选信号
数据线Din和Dout，均为单向
控制线：#WE输入读写控制线，#RAS行地址选通，#CAS列地址选通，都是低电平有效
Notes: 需动态刷新

## Slide 17
EPROM Intel2716
2K×8b，11条地址线，8条数据线，双译码
地址线A0～A10，可寻址211个存储单元
数据线O0～O7，双向，常规电压下只能作输出，在编程电压下并满足一定的编程条件时可作为程序代码的输入端
片选信号#CE，低电平有效
数据输出允许信号#OE，低电平有效
工作电压Vcc(+5V)，编程电压Vpp(+25V)

## Slide 18
Intel2716内部结构
Notes: 当OE为高，CE为宽50ms左右的正脉冲且Vpp为+25V时，数据线O0～O7上的数据进入译码选中的地址单元，进行固化操作。

## Slide 19
存储器系统
存储器概述
典型存储器芯片
存储器系统的设计

## Slide 20
存储器系统的设计
微机系统的规模、应用场合不同，对存储器的容量、类型的要求也不同；
根据系统的实际需求，选择合适类型和规格的存储器芯片，通过适当的硬件连接，来构成存储器系统；
用已有的存储器芯片构造一个需要的存储空间。

## Slide 21
存储器系统的设计
存储器与CPU的连接，实际上就是存储器与CPU的三总线的连接
Notes: 在微机系统中，CPU对存储器进行操作，首先要由地址总线给出地址信号，选择要进行读写操作的存储单元，然后通过控制总线发出相应的读写控制信号，最后才能在数据总线上进行数据交换。因此，存储芯片与CPU的连接，实际上是存储器与CPU的地址线、数据线、控制线的连接。
1 CPU总线的负载能力
2 CPU时序和存储器存取速度的配合问题
3 存储器的地址分配和片选问题
4 控制信号的连接

## Slide 22
存储器片选控制
00
11
00
00
00
11
01
01
00
11
10
10
高位地址
低位地址
片选地址
用于选择芯片
片内地址
用于选择芯片上的单元

## Slide 23
存储器片选控制
00
11
00
00
00
11
01
01
00
11
10
10
0
0

## Slide 24
存储器片选控制
00
11
00
00
00
11
01
01
00
11
10
10
0
1

## Slide 25
存储器片选控制
00
11
00
00
00
11
01
01
00
11
10
10
1
0

## Slide 26
存储器片选控制
00
11
00
00
00
11
01
01
00
11
10
10
A3
A2
译码
电路

## Slide 27
74LS138译码器
Notes: 计算机

## Slide 28
片选控制译码方法
线选法
全译码
部分译码
混合译码

## Slide 29
线选法
CPU高位地址线直接作为存储器芯片的片选信号，每根地址线选通一片芯片。
适用于存储容量不大，所使用的存储芯片不多，而CPU的寻址空间远远大于存储容量时。

## Slide 30
线选法示例
Notes: 8KBROM 利用2k×8的2716，确定各个芯片的地址范围
线选法特点：译码电路简单，但地址有重叠，且不连续，适用于存储容量较小的系统

## Slide 31
全译码
用全部的高位地址作为译码信号，使得存储器芯片的每一个单元都占据一个唯一的内存地址。

## Slide 32
全译码示例
Notes: 译码电路比较复杂，但存储芯片内部或各个存储芯片之间的地址均是连续的，无空白地址区域或重叠地址，CPU的寻址空间得到了充分地利用。

## Slide 33
部分译码
从地址线中未参加片内译码的高位地址线中选取部分位进行译码，作为存储芯片的片选信号。

## Slide 34
部分译码示例
Notes: 如果正确选择参与片选译码的高位地址线，存储系统内各芯片之间的地址是连续的，方便编程。
有地址重叠区。

## Slide 35
混合译码
线选法和部分译码的结合。
Notes: 由于有空闲地址线，所以存在地址重叠。
由于将地址线直接作为片选信号，所以芯片间地址不连续且存在着空白地址区。

## Slide 36
片选控制方法总结
总之，CPU与存储器相连时：
将低位地址线连接到存储器所有芯片的地址线上，实现片内选址；
将高位地址线单独选用（线选法）或经过译码器（全译码、部分译码）译码输出控制芯片的片选端，以实现片选。
Notes: 网工网开

## Slide 37
存储器容量扩展
用多片存储芯片构成一个需要的内存空间；
各存储器芯片在整个内存中占据不同的地址范围；
任一时刻仅有一片（或一组）被选中。
存储器芯片的存储容量等于：
单元数×每单元的位数
字节数
字长
扩展单元
扩展字长
Notes: 位扩展、字扩展、字位扩展

## Slide 38
位扩展
存储器芯片的字长小于内存单元的字长时——需进行位扩展。
位扩展：每单元字长的扩展。
位扩展方法：将每片的地址线、控制线并联，数据线分别引出。
位扩展特点：存储器的单元数不变，每单元位数增加。
Notes: 位扩展、字扩展、字位扩展

## Slide 39
位扩展示例1
用8片2164A（64K×1）芯片构成64KB存储器。
LS158
A0~A7
A8~A15
2164A
2164A
2164A
DB
AB
D0
D1
D7
0000H
FFFFH
.…
Notes: 74LS158，四2选1数据选择器

## Slide 40
位扩展示例
用 1K×4 的 2114 芯片构成 1K×8 的存储器系统。
地址范围：
0000H～03FFH
Notes: 地址线、控制线并联，数据线分别引出

## Slide 41
字扩展
地址空间的扩展
  芯片每个单元中的字长满足，但单元数不满足。
扩展原则：
  每个芯片的地址线、数据线、控制线并联。
  片选端分别引出，以使每个芯片有不同的地址范围。

## Slide 42
字扩展示意图
A0～A10
DB
AB
D0～D7
A0~A10
R/W
CS
2K×8
D0～D7
A0～A10
2K×8
D0～D7
D0～D7
A0~A10
CS
译码器
Y0
Y1
高位地址
R/W

## Slide 43
字扩展示例
一个存储器系统由 8K×8 的ROM和 4K×8 的RAM组成，存储器的地址空间分配为从 0000H 开始的 12KB 连续存储区域，ROM位于低地址处，选用2716（2K×8）芯片，RAM选用6116（2K×8）芯片。已知CPU选用8086，系统地址总线为A15～A0，数据总线为D7～D0。
计算芯片数量和确定地址范围；
片选信号的产生；
存储器芯片与系统连接。

## Slide 44
1. 计算芯片数量和确定地址范围
8KB的ROM需要4片2716，片内寻址需要11根地址线；4KB的RAM需要2片6116，片内寻址需要11根地址线，每个芯片的地址范围如下：

## Slide 45
2. 片选信号的产生
采用3-8译码器74LS138产生6个片选信号，保证地址连续，片选电路图如下：

## Slide 46
3. 存储器芯片与系统连接

## Slide 47
位字同时扩展
设计过程：
  根据内存容量及芯片容量确定所需存储芯片数；
  进行位扩展以满足字长要求；
  进行字扩展以满足容量要求。
若已有存储芯片的容量为L×K，要构成容量为M ×N的存储器，需要的芯片数为：
（M / L） ×（N / K）

## Slide 48
位字扩展示例
一个存储器系统包括4KB ROM和2KB RAM，分别用 2K×8 的2716芯片和 1K×4 的 2114 芯片组成，要求ROM的地址从 1000H 开始，RAM的地址从 3000H 开始。已知CPU选用8086，系统地址总线为A15～A0，数据总线为D7～D0。
计算芯片数量和确定地址范围；
片选信号的产生。

## Slide 49
1. 计算芯片数量和确定地址范围
4KB的ROM需要2片2716，片内寻址需要11根地址线；2KB的RAM，共需要4片2114，片内寻址需要10根地址线，每个芯片的地址范围如下：

## Slide 50
2. 片选信号的产生
将A11、A12、A13作为3-8译码器74LS138的A、B、C输入端，并且译码器工作时，A14和A15保持低电平。

## Slide 51
本章小结
基本概念：
  存储器的分类
  不同半导体存储器的特点及应用场合
系统设计：
  存储器芯片与系统的连接
  译码电路及其他控制信号
  存储器扩展技术
能够设计出所需要的存储器