## Slide 1
指令系统
指令格式和寻址方式
数据传送指令
输入输出指令
算术运算指令
逻辑运算和移位循环指令
串操作指令
控制转移指令

## Slide 2
指令与指令系统
指令：控制计算机完成某种操作的命令。
指令系统：处理器所能识别的所有指令的集合。
汇编语言：指令助记符。
Notes: 程序->指令集合->机器码->助记符

## Slide 3
指令格式
[标号: ] 操作码 [操作数]，[操作数] [ ; 注释]
执行何种操作
目标操作数
源操作数
参加操作的数据或数据存放的地址
指令首地址
对指令进行注解，方便阅读，不参与编译

## Slide 4
MOV AX, BX ; 将BX中的内容传送到AX中
操作码助记符
目标操作数
源操作数
注释

## Slide 5
寻址方式
操作数可能的来源或存放处：
  由指令直接给出
  寄存器
  内存单元或I/O端口
寻找操作数所在地址的方法可以有三大类
  立即寻址
  寄存器寻址
  存放于存储器或I/O端口中的寻址方式

## Slide 6
立即寻址
立即寻址仅适合于源操作数
例：MOV AX, 1200H
12H
00H
AH AL
B8H
代码段
┇
Notes: 强调立即数不能作为目标操作数
强调字数据传送方式，即高地址到高字节，低地址到低字节
强调操作数字长要匹配，不能超出范围

## Slide 7
寄存器寻址
参加操作的操作数在CPU的通用寄存器中
例：MOV AX, BX
例：MOV CL, AH
Notes: 强调字长匹配

## Slide 8
直接寻址
指令中直接给出操作数的偏移地址（默认在数据段中）
  例：MOV AX, [1200H]
也可以明确指出操作数所在的段
  例：MOV AX, ES:[1200H]
22H
11H
1200H
偏移地址
┇
数据段
AH AL

## Slide 9
寄存器间接寻址
由寄存器间接给出操作数的偏移地址。
存放偏移量的间址寄存器只有4个：BX，BP，SI，DI。
当使用 BX，SI，DI 时，操作数默认在数据段中。
当使用 BP 时，操作数默认在堆栈段中。
例：MOV AX, [BX] ;操作数的物理地址为DS×16+BX
例：MOV AX, [BP] ;操作数的物理地址为SS×16+BP

## Slide 10
基址寻址
操作数的偏移地址由基址寄存器 BX 或 BP 加上一个偏移量共同给出。
设：SS=1000H，DS=2000H，BX=200H，BP=100H，则：
  MOV AX, [BX+05H] ;源操作数的地址为：2000H:0205H
  MOV AX, [BP+03H] ;源操作数的地址为：1000H:0103H
可以明确给出操作数所在的段，例：MOV AX, DS:[BP+03H]

## Slide 11
基址寻址的多种写法
MOV AX, 1002H[BP]
MOV AX, [BX]1002H
MOV AX, [BX+1002H]
MOV AX, [BX]+1002H

## Slide 12
变址寻址
操作数的偏移地址由变址寄存器 SI 或 DI 加上一个偏移量共同给出。
  例：MOV AX, [SI+03H]
操作数默认在数据段中，可以段超越：
  例：MOV AX, ES:[SI+03H]

## Slide 13
基址加变址寻址
操作数的偏移地址为：
  基址寄存器内容+变址寄存器内容+位移量
操作数的段地址由选择的基址寄存器决定。
基址加变址寻址方式主要用于二维表格操作。
无论是基址寻址、变址寻址还是基址加变制寻址，计算出的偏移地址如果超过16位，则只保留低16位。

## Slide 14
基址加变址寻址示例
MOV DI，1100H
MOV BP，DI
MOV AL，[BP][DI]5
22H
11H
2205H
偏移地址
AL
┇
22
堆栈段

## Slide 15
寻址方式练习
指出源操作数的寻址方式，若 DS=1000H, SS=2000H, BX=0100H, SI=0200H, BP=2000H，求源操作数的物理地址
MOV AX, 1234H
MOV AX, [1234H]
MOV AX, [BX]
MOV AX, [BX+02H]
MOV AX, [BP+02H]
MOV AX, [SI+02H]
MOV AX, [BX+SI+02H]

## Slide 16
指令系统
指令格式和寻址方式
数据传送指令
输入输出指令
算术运算指令
逻辑运算和移位循环指令
串操作指令
控制转移指令

## Slide 17
数据传送指令MOV
格式：MOV dst, src
功能：将操作数src复制传送到操作数dst
例：
  MOV AL, BL
  MOV AX, BX
  MOV AL, [1200H]
  MOV AX, [1200H]
Notes: 除了dst不可以是立即数之外，源和目的操作数都支持所有的寻址方式

## Slide 18
MOV指令注意事项
所有的MOV指令都不改变FR的标志位；
立即数不能作为目的操作数；
立即数不能直接传送给段寄存器；
两操作数字长必须相同；
两操作数不允许同时为存储器操作数；
两个段寄存器间的数据不能直接传送；
IP和CS不能作为目标操作数。

## Slide 19
判断下列指令是否正确
MOV AL，BX
MOV 100, CX
MOV [SI], AX
MOV CS, AX
MOV [SI], [DI]
MOV BX, 2[DI]
MOV AX, CS
MOV SS, 2400H
错，字长不匹配
错，立即数不能作为目的操作数
正确
错，CS不能作为目的操作数
错，两内存单元间不能直接传送
正确
正确
错，立即数不能直接传送给段寄存器

## Slide 20
堆栈操作指令
堆栈是内存中一段特定的存储区域，常用来存放：
  中断端点
  子程序调用现场
  需要临时保存的数据
堆栈操作的原则：
  先进后出
  以字为单位

## Slide 21
12H
34H
┇
堆栈区间的大小100B
内存
堆栈段起始物理地址
20000H
堆栈段最大物理地址
20063H
SP
0000H
0063H
0064H
堆栈段起始偏移地址
堆栈段最大偏移地址
Notes: 堆栈段段基址由段寄存器 SS 确定
堆栈大小由用户指定
堆栈指针 SP 始终指向栈顶

## Slide 22
入栈指令PUSH
格式：PUSH OPRD
功能：将指定的寄存器或存储单元的内容送入到栈顶
注意：
  操作数OPRD不能是立即数
  入栈数据必须是16位，且支持所有寻址方式
例：
  PUSH AX
  PUSH [1200H]

## Slide 23
PUSH指令执行过程
SP-1→SP，然后操作数的高位字节送至SP所指向的单元
SP-1→SP，然后操作数的低位字节送至SP所指向的单元
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 24
设AX=1234H, SP=1200H, 执行PUSH AX 指令后堆栈区的状态：
1200H
┇
堆栈段
SP-2=11FEH
12H
34H
1200H
┇
堆栈段
12H 34H
AX
入栈后
入栈前

## Slide 25
出栈指令POP
格式：POP OPRD
功能：将栈顶的数据复制到指定的寄存器或内存单元中
注意：
  CS不能作为操作数
  出栈数据必须是16位，且支持所有寻址方式（立即寻址除外）
例：
  POP AX
  POP [1200H]

## Slide 26
POP指令执行过程
SP所指向单元的数据送至操作数的低位字节，SP+1→SP；
SP所指向单元的数据送至操作数的高位字节，SP+1→SP。
┇
SP
堆栈段
SP
高8位
低8位

## Slide 27
设AX=1234H, SP=11FEH, 执行 POP AX 指令后堆栈区的状态：
12H
34H
11FEH
┇
堆栈段
代码段
PUSH
12 34
AX
SP+2
1200H
┇
出栈后
出栈前

## Slide 28
PUSHF 和 POPF
格式：PUSHF
功能：将标志寄存器FR的内容存入栈顶
格式：POPF
功能：将SP指向的栈顶字单元内容送至FR

## Slide 29
堆栈操作指令注意事项
指令的操作数必须是16位的；
操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；
不能从栈顶弹出一个字给CS；
PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；
PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反。
Notes: Ji suan ji here

## Slide 30
交换指令 XCHG
格式：XCHG dst, src
功能：将目的操作数dst和源操作数src内容互换
注意：
  段寄存器不能作为操作数
例：
  XCHG AX, BX
  XCHG [2000H], CL

## Slide 31
有效地址传送指令 LEA
格式：LEA dst, src
功能：把源操作数src的偏移地址送至目的操作数dst
注意：
  src必须是一个内存操作数
  dst必须是一个16位的通用寄存器
例：
  LEA SI, [BX]
  LEA DI, [2000H]

## Slide 32
全地址指针传送指令 LDS
格式：LDS dst, src
功能：从src指示的内存单元开始连续取4个字节，较低地址两个字节作为偏移地址送给dst，较高地址两个字节作为段基址送给DS
例：
  LDS SI, [BX]
  LDS DI, [2000H]

## Slide 33
LDS SI, 0100H[BX]
若执行指令前 DS=2000H，SI=0200H，BX=0400H，内存数据段存储内容如图所示

## Slide 34
全地址指针传送指令 LES
格式：LES dst, src
功能：与LDS类似，区别是较高地址两个字节作为段基址送到ES
例：
  LES SI, [BX]
  LES DI, [2000H]

## Slide 35
查表指令 XLAT
格式：XLAT
功能：将数据段中偏移地址为(BX)+(AL)的字节数据送至AL
例：
  MOV BX, 2000H
  MOV AL, 2H
  XLAT
┇
数据段
20000H
56H
34H
12H
78H
12 34
AL
56H
Notes: 因为表内偏移量用AL，为8位寄存器，所以利用XLAT指令查表，表最大长度不超过256B

## Slide 36
指令系统
指令格式和寻址方式
数据传送指令
输入输出指令
算术运算指令
逻辑运算和移位循环指令
串操作指令
控制转移指令

## Slide 37
直接输入指令
格式：IN AL/AX, PORT
功能：PORT为端口号，范围00H～FFH，将地址为PORT的I/O端口中的一个字节或一个字数据内容复制到AL或AX
例：
  IN AL, 50H
  IN AX, 84H

## Slide 38
间接输入指令
格式：IN AL/AX, DX
功能：将地址为DX的I/O端口中的一个字节或一个字数据内容复制到AL或AX
例：从I/O地址为3F8H的端口读取一个字节的数据：
  MOV DX, 3F8H
  IN AL, DX

## Slide 39
直接输出指令
格式：OUT PORT, AL/AX
功能：PORT为端口号，范围00H～FFH
  (AL) → (PORT)
  (AX) → (PORT+1)(PORT)
例：
  OUT 86H, AL
  OUT 86H, AX
Notes: 若执行前，AX=1234H，则(87H)=12H, (86H)=34H

## Slide 40
间接输出指令
格式：OUT DX, AL/AX
功能：
  (AL) → (DX)
  (AX) → (DX+1)(DX)
此时，I/O端口地址范围0000H～FFFFH

## Slide 41
某微机系统的I/O端口中，5H端口为输入端口，接收一位十进制数据；20H端口为输出端口，连接一个共阴极LED数码管显示器。编程实现5H端口的十进制数据的显示。
;data segment
TABLE DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 67H
;code segment
LEA BX, TABLE
IN AL, 5H
XLAT
OUT 20H, AL

## Slide 42
指令系统
指令格式和寻址方式
数据传送指令
输入输出指令
算术运算指令
逻辑运算和移位循环指令
串操作指令
控制转移指令

## Slide 43
基本加法指令 ADD
格式：ADD dst, src
功能：将目的操作数dst与源操作数src相加，结果送至目的操作数dst中，源操作数src中的内容不变，并根据执行结果设置状态标志位
注意：
  dst不能为立即数
  dst和src不能同为存储器操作数
例：
  ADD AX, 1234H

## Slide 44
解释 ADD BX, 0E30AH 在8086/8088中的运算结果及各标志位的值。如果相加前(BX)=84DCH
结果：1 0110 0111 1110 0110
因此：(BX) = 67E6H
CF=1，OF=1，SF=0，ZF=0，PF=0，AF=1

## Slide 45
带进位加法指令 ADC
格式：ADC dst, src
功能：(dst) ← (dst) + (src) + CF，并根据执行结果设置状态标志位，主要用于多字节数相加
注意：参加运算的CF值是该指令执行前的CF值，指令执行后各个标志位要根据运算结果重置
例：
  ADC AX, BX

## Slide 46
自加1指令 INC
格式：INC dst
功能：(dst) ← (dst) + 1
注意：该指令不影响CF
例：
  INC AL
如果执行指令前 (AL)=0FFH，则执行该指令后：
(AL)=0，OF=0，SF=0，ZF=1，PF=1，AF=1，CF保持不变

## Slide 47
基本减法指令 SUB
格式：SUB dst, src
功能：(dst) ← (dst) – (src)
例：
  SUB BX, 0E30AH
如果执行指令前 (BX)=84DCH，则执行该指令后：
(BX)=0A1D2H，CF=1，OF=0，SF=1，ZF=0，PF=1，AF=0

## Slide 48
带借位减法指令 SBB
格式：SBB dst, src
功能：(dst) ← (dst) – (src) - CF
例：
  SBB BX, 1000H
Notes: 主要用于多字节数相减运算

## Slide 49
自减1指令 DEC
格式：DEC dst
功能：(dst) ← (dst) - 1
注意：该指令不影响CF
例：
  DEC AL
如果执行指令前 (AL)=0H，则执行该指令后：
(AL)=0FFH，OF=0, SF=1, ZF=0, PF=1, AF=1, CF不变

## Slide 50
比较指令 CMP
格式：CMP dst, src
功能：与SUB类似，区别是只根据相减结果设置状态标志位，不影响dst
判断大小：
  如果都是无符号数，执行指令后，CF=1表示dest<src，CF=0表示dest≥src，当ZF=1时表示dest=src
  如果都是带符号数，当OF≠SF表示dest<src，若OF=SF表示dest≥src
例：
  CMP AL, AH
Notes: 8086/8088针对带符号数和无符号数有专门的判断指令，在CMP指令后用正确的判断指令即可

## Slide 51
取负指令 NEG
格式：NEG dst
功能：(dst) ← 0 - (dst)
例：
  NEG AX
如果执行指令前 (AX)=4A86H，则执行该指令后：
(AX)=0B57AH，CF=1，OF=0, SF=1, ZF=0, PF=0, AF=1
Notes: dst=80H或8000H时，执行指令后dst不变，但OF置1

## Slide 52
乘法指令
8位×8位 → 16位，其中有一个乘数在AL中，另一个乘数在寄存器或内存中，乘积在AX中
16位×16位 → 32位，其中一个乘数在AX中，另一个乘数在寄存器或内存中，乘积高16位在DX中，低16位在AX中
分为无符号乘法指令MUL和有符号乘法指令IMUL

## Slide 53
无符号乘法指令 MUL
格式：MUL OPRD
功能：
  (AL)×OPRD→(AX)，若(AH)≠0，则CF=OF=1
  (AX)×OPRD→(DX)(AX)，若(DX)≠0，则CF=OF=1
例：
  MUL BL
若执行指令前，(AL)=24H, (BL)=82H，则执行指令后：
(AX)=1248H，由于(AH)=12H，故CF=OF=1

## Slide 54
带符号乘法指令 IMUL
格式：IMUL OPRD
功能：与MUL类似，首先将两数的绝对值相乘，再根据乘数的符号确定积的符号
例：
  IMUL BL

## Slide 55
除法指令
16位÷8位 → 8位，16位被除数存在AX中，8位除数在寄存器或内存中，运算后，商为8位在AL中，余数为8位在AH中
32位÷16位 → 16位，32位被除数存在DX（高16位）和AX（低16位）中，16位除数在寄存器或内存中，运算后，商为16位在AX中，余数为16位在DX中
除法指令分为有符号除法指令IDIV和无符号除法指令DIV
8位÷8位，16位÷16位，必须对被除数进行扩展

## Slide 56
无符号除法指令 DIV
格式：DIV OPRD
功能：
  (AX)÷OPRD→(AL)，(AX) mod OPRD→(AH)
  (DX)(AX)÷OPRD→(AX)，(DX)(AX) mod OPRD→(DX)
例：
  DIV BL
若在指令执行前(AX)=124AH，(BL)=8H，则执行指令后：
商(AL)=249H，余数(AH)=02H
除法运算不影响标志位

## Slide 57
带符号除法指令 IDIV
格式：IDIV OPRD
功能：
  指令的操作数类型、存放方式的规定与DIV相同
  首先将两数的绝对值相除，再根据被除数和除数的符号确定商和余数的符号，最后所得的商和余数都是补码形式的带符号数
  8086/8088规定余数的符号与被除数的符号相同
例：
  IDIV BL

## Slide 58
字节数据符号扩展指令 CBW
格式：CBW
功能：
  将AL中的符号位扩展到AH中；
  当(AL)<80H，执行CBW后，(AH)=0;
  当(AL)≥80H时，执行CBW后，(AH)=0FFH
两个有符号字节数据相除时，要用CBW对被除数进行扩展

## Slide 59
字数据符号扩展指令 CWD
格式：CWD
功能：
  将AX中的符号位扩展到DX中；
  当(AX)<8000H，执行CWD后，(DX)=0;
  当(AX)≥8000H时，执行CWD后，(DX)=0FFFFH
  该指令不影响任何标志位
两个有符号字数据相除时，要用CWD对被除数进行扩展

## Slide 60
算术运算类指令小结
ADD、ADC、INC
SUB、SBB、DEC、NEG、CMP
MUL、IMUL
DIV、IDIV
CBW、CWD
大都会影响状态标志位，其中INC和DEC不影响CF
除法不影响标志位
对操作数的要求与MOV指令完全相同
Notes: 所有但操作数指令都要求操作数不能是立即数，若是存储器操作数，需要声明操作数的字长
乘法运算中：乘积是乘数的双倍字长
除法指令要求被除数是除数的双倍字长

## Slide 61
指令系统
指令格式和寻址方式
数据传送指令
输入输出指令
算术运算指令
逻辑运算和移位循环指令
串操作指令
控制转移指令

## Slide 62
逻辑运算指令
逻辑运算指令：与、或、非、异或
均是按位进行逻辑运算
逻辑运算对操作数的要求大多与MOV指令相同
逻辑非指令要求操作数不能是立即数
除逻辑非指令外，其余指令的执行都会使标志位OF=CF=0

## Slide 63
逻辑非指令 NOT
格式：NOT dst
功能：将目标操作数dst按位取反，结果返回dst
注意：
  dst不能是立即数
  指令的执行对标志位无影响
例：
  NOT AL
  NOT AX

## Slide 64
逻辑与指令 AND
格式：AND dst, src
功能：将两操作数按位相与，结果送回dst
注意：
  指令执行后，OF=CF=0，ZF、SF、PF根据运算结果确定
与指令的应用：
  AND AL, BL
  AND AL, 0FH ;使AL高4位清零，低4位不变
  AND AX, AX ;在不改变操作数的情况下使CF和OF清零

## Slide 65
测试指令 TEST
格式：TEST dst, src
功能：将两操作数按位相与，只改变各个状态标志位，但结果不送回dst，常用于测试某些位的状态。
注意：
  指令执行后，OF=CF=0，ZF、SF、PF根据运算结果确定
例：
  TEST AL, 02H ;测试bit1是否为1
  TEST AL, 08H ;测试bit3是否为1

## Slide 66
逻辑或指令 OR
格式：OR dst, src
功能：将两操作数按位相或，结果送回dst
注意：
  指令执行后，OF=CF=0，ZF、SF、PF根据运算结果确定
或指令的应用：
  OR AL, BL
  OR AL, 0FH ;使AL低4位置1，高4位不变
  OR AX, AX ;在不改变操作数的情况下使CF和OF清零

## Slide 67
逻辑异或指令 XOR
格式：XOR dst, src
功能：将两操作数按位相异或，结果送回dst
注意：
  任何二进制位与0相异或保持不变，与1相异或状态取反
  指令执行后，OF=CF=0，ZF、SF、PF根据运算结果确定
例：
  XOR AL, 0FH ;AL高4位不变，低4位取反
  XOR AX, AX ;使AX清零

## Slide 68
移位指令
逻辑移位：把进行移位的操作数当作无符号数，总是用0填补已空出的位。
算术移位：对带符号数进行移位，在移位的过程中必须保持操作数的符号不变。

## Slide 69
移位指令规则
移位指令的目的操作数不能是立即数
移动1位时由指令直接给出；移动2位及以上，则由CL指定
对状态标志位的影响：
  AF不确定，ZF、SF、PF根据结果设置
  CF是目的操作数最后一次被移出的值
  只移1位，若移位前后dst的最高位发生变化，则OF=1
  移动多位时，OF的值不确定

## Slide 70
移位指令
逻辑左移 SHL
逻辑右移 SHR
算术左移 SAL
算术右移 SAR

## Slide 71
逻辑左移指令 SHL (Shift Left)
格式：SHL dst, 1/CL
功能：将dst左移1位，或左移CL中预置的位数，最高位移入CF中，其他位依次左移，最低位补0
例：
  SHL AL, 1
若在执行指令前 (AL)=04H，则执行指令后：
(AL)=08H，CF=ZF=SF=PF=OF=0
0
CF
Notes: 可见左移1位相当于原数值乘2

## Slide 72
逻辑右移指令 SHR (Shift Right)
格式：SHR dst, 1/CL
功能：将dst右移1位，或右移CL中预置的位数，最低位移入CF中，其他位依次右移，最高位补0
例：
  MOV CL, 2
  SHR AL, CL
若在执行指令前 (AL)=14H，则执行指令后：
(AL)=05H, CF=ZF=SF=0, PF=1, 不影响OF
0
CF
Notes: 可见右移1位相当于原数值除以2

## Slide 73
算术左移指令 SAL (Shift Arithmetic Left)
格式：SAL dst, 1/CL
功能：与逻辑左移指令SHL一样
0
CF
Notes: 可见右移1位相当于原数值除以2

## Slide 74
算术右移指令 SAR (Shift Arithmetic Right)
格式：SAR dst, 1/CL
功能：将目的操作数dest右移一位或右移CL中预置的位数，最低位移入CF中，其他位依次右移，最高位用原数值的最高位补足。
例：
  SHR AL, 1
若在执行指令前 (AL)=0ECH，则执行指令后：
(AL)=0FBH, CF=ZF=PF=0, SF=1, 不影响OF
CF
Notes: 可见以上指令实际上完成的是 -20÷4
如果将dest看成有符号操作数，算术右移1次相当于有符号数除2

## Slide 75
循环移位指令
循环移位指令包括：
  不带进位循环左移指令 ROL
  不带进位循环右移指令 ROR
  带进位循环左移指令 RCL
  带进位循环右移指令 RCL
循环移位指令只影响CF和OF：
  CF总是最后一次被移入的值
  移动1位时，如果指令执行前后操作数最高位发生变化，则OF=1，移动多位时，OF不确定

## Slide 76
不带进位循环左移指令 ROL
格式：ROL dst, 1/CL
功能：将dst循环左移1位或左移CL中预置的位数；最高位移入CF的同时，也移入最低位，其他位依次左移；原CF中的内容消失。
例：
  ROL AL, 1
在执行指令前 (AL)=82H（1000 0010B），则执行指令后：
(AL)=05H（0000 0101B），CF=1，OF=1
CF

## Slide 77
不带进位循环右移指令 ROR
格式：ROR dst, 1/CL
功能：将目的操作数dest循环右移1位或右移CL中预置的位数；
最低位移入CF的同时，也移入最高位，其他位依次右移。
例：
  ROR AL, 1
在执行指令前 (AL)=82H（1000 0010B），则执行指令后：
(AL)=41H（0100 0001B），CF=0，OF=1
CF

## Slide 78
带进位循环左移指令 RCL
格式：RCL dst, 1/CL
功能：将dst连同进位标志CF一起循环左移1位或左移CL中预置的位数；将CF移入最低位，其他位依次左移，原数值dest的最高位移入CF中。
CF

## Slide 79
带进位循环右移指令 RCR
格式：RCR dst, 1/CL
功能：将dst连同进位标志CF一起循环右移1位或右移CL中预置的位数；将CF移入最高位，其他位依次右移，原数值dest的最低位移入CF中。
CF

## Slide 80
STC ;CF=1
MOV AL, -126
RCR AL, 1
在执行指令前CF=1，(AL)=82H(1000 0010B)，则执行指令后：
(AL)=0C1H (1100 0001B), CF=0
由于执行指令前后最高位未发生变化，故OF=0

## Slide 81
循环移位指令应用
用于对某些位状态的测试；
高位部分和低位部分的交换；
与非循环移位指令一起组成32位或更长字长数的移位。

## Slide 82
指令系统
指令格式和寻址方式
数据传送指令
输入输出指令
算术运算指令
逻辑运算和移位循环指令
串操作指令
控制转移指令

## Slide 83
串操作指令
针对数据串的操作，一个数据串最长可达64KB；
唯一一条从内存到内存的指令，默认源操作数在DS:[SI]中，目的操作数在ES:[DI]中，并支持段重设；
指令自动修改地址指针，修改方向由DF决定：
  DF=0时，增地址方向，字节串地址加1，字串地址加2
  DF=1时，减地址方向，字节串地址减1，字串地址减2
数据串长度由CX指定，自动重复前缀可以自动修改CX内容。

## Slide 84
重复前缀
无条件重复前缀：REP，CX不为0时重复
条件重复前缀
  REPE 相等重复
  REPZ 为零重复
  REPNE 不相等重复
  REPNZ 不为零重复

## Slide 85
串操作指令流程
取源串地址
取目标串地址
设串长度
传送一个字节或字
修改地址指针
修改串长度值
传送完否？
N
Y
设操作方向

## Slide 86
串指令的操作
执行规定的操作
SI、DI自动增量或减量
若有重复前缀，CX自动减1
使用串指令前应设置：
  方向标志 DF
  源串指针 DS:SI
  目的串指针 ES:DI
  重复次数 CX

## Slide 87
串操作指令种类
串传送 MOVS
串比较 CMPS
串装入 LODS
串送存 STOS
串扫描 SCAS

## Slide 88
串传送指令 MOVSB
格式：MOVSB
功能：
  将位于DS:[SI]存储单元的字节数据传送到位于ES:[DI]所指的存储单元中
  若DF = 1，(DI) – 1 → (DI)，(SI) – 1 → (SI)
  若DF = 0，(DI) + 1 → (DI)，(SI) + 1 → (SI)

## Slide 89
串传送指令 MOVSW
格式：MOVSW
功能：
  将位于DS:[SI]存储单元的字数据传送到位于ES:[DI]所指的存储单元中
  若DF = 1，(DI) – 2 → (DI)，(SI) – 2 → (SI)
  若DF = 0，(DI) + 2 → (DI)，(SI) + 2 → (SI)

## Slide 90
串传送指令注意事项
执行指令前：
  设置源串地址指针DS:SI和目的串地址指针ES:DI
  设置传送方向DF
  若要重复执行，还需把重复次数放入CX中，并使用重复前缀
串传送指令通常与重复前缀REP联合使用

## Slide 91
串传送指令示例
编写程序完成以下操作：将存储器物理地址从20300H开始的100个字节数据复制到20A00H开始的存储单元中。
MOV AX, 2000H
MOV DS, AX
MOV ES, AX
MOV SI, 0300H
MOV DI, 0A00H
MOV CX, 100
CLD
REP MOVSB
…
Notes: 注意：REP不影响任何标志位

## Slide 92
串传送指令示例

## Slide 93
串比较指令 CMPSB/CMPSW
格式：CMPSB 或 CMPSW
功能：比较DS:SI和ES:DI的字节或字数据
注意：串比较指令常与条件重复前缀连用，指令的执行不改变操作数，仅影响标志位。
例：
  REPZ CMPSB ;寻找第一个不相等的字节数据
  REPNZ CMPSB ;寻找第一个相等的字节数据

## Slide 94
串装入指令 LODSB/LODSW
格式：LODSB 或 LODSW
功能：将DS:SI指向的存储单元数据送入寄存器AL或AX。
用于将内存某个区域的数据串依次装入累加器，以便显示或输出到接口。
LODS指令一般不加重复前缀。

## Slide 95
串送存指令 STOSB/STOSW
格式：STOSB 或 STOSW
功能：将寄存器AL或AX的内容送至DS:SI指向的存储单元。
常用于将内存某个区域置同样的值，此时：
  将待送存的数据放入AL（字节数）或AX（字数据）；
  确定操作方向（增地址/减地址）和区域大小（串长度）；
  使用串存储指令+无条件重复前缀REP，实现数据传送。

## Slide 96
串送存指令示例
把6000H:1200H开始的100个字节存储单元全部设置为55H
MOV AX，6000H
MOV ES，AX ;ES←目的串的段地址
MOV DI，1200H ;DI←目的串的偏移地址
MOV CX，100 ;CX←串长度
CLD ;DF←0，增地址方向
MOV AL，55H ;AL←55H
REP STOSB ;将100个单元都写入55H

## Slide 97
串检索指令 SCASB/SCASW
格式：SCASB 或 SCASW
功能：执行与CMPS指令相似的操作，只是这里的源操作数是AX或AL；
常用于在指定存储区域中寻找某个关键字。

## Slide 98
串操作指令总结
指令 | 源操作数 |  | 目的操作数 | 重复前缀 | 指针增减
 | 默认 | 允许的段超越 |  |  | 
MOVSB MOVSW | DS:SI | ES，SS，CS | ES:DI | REP | DF=0:增量 DF=1:减量 字节：±1 字：±2
CMPSB CMPSW | DS:SI | ES，SS，CS | ES:DI | REPZ REPNZ | 
SCASB SCASW | AL/AX | - | ES:DI | REPZ REPNZ | 
LODSB LODSW | DS:SI | ES，SS，CS | AL/AX | - | 
STOSB STOSW | AL/AX | - | ES:DI | REP | 

## Slide 99
使用串操作指令的一般程序结构
设置源串指针 DS:SI
设置目的串指针 ES:DI
设置重复操作次数CX--仅执行1次时可省略
设置操作方向 DF
重复前缀（REP/REPZ/REPNZ）--仅执行1次时可省略
串操作指令（MOVS/CMPS/SCAS/LODS/STOS）

## Slide 100
指令系统
指令格式和寻址方式
数据传送指令
输入输出指令
算术运算指令
逻辑运算和移位循环指令
串操作指令
控制转移指令

## Slide 101
移位指令
概述
无条件转移指令
过程调用和返回指令
条件转移指令
循环控制指令

## Slide 102
程序的执行方向
程序控制类指令的本质是：
  修改IP，或同时修改CS和IP以控制程序的执行方向。
控制程序执行方向的方法：
  仅修改IP，则程序将改变当前的执行顺序，转向本代码段内其它某处执行，即段内转移；
  同时修改CS和IP ，则程序转向另一个代码段执行，即段间转移。

## Slide 103
段内转移和段间转移
段内转移：
  转移的目标地址与当前地址在同一个代码段内，仅需改变IP即可实现转移，而不用改变CS的值；
  又称“近转移”，转移范围为-32768～32767。
段间转移：
  转移的目标地址与当前地址不在同一个代码段内，需要同时改变CS和IP，才可转移到新地址；
  又称“远转移”，转移范围可超过64KB。

## Slide 104
直接转移和间接转移
直接转移：
  在指令的操作数中直接给出转移的目标地址（标号）
  如 JMP LAB
间接转移：
  转移的目标地址存放在寄存器或内存单元中
  如 JMP BX
  如 JMP WORD PTR [BX]

## Slide 105
无条件段内直接转移
格式：JMP 近标号
功能：
  CS不变；
  IP变成目标指令处的偏移地址，从而实现程序的跳转。
注意：
  尽管指令中给出的是标号，实际上编译程序会计算出相对偏移量放在操作码后；
  所以该指令实际执行的操作是: (IP)←(IP)+相对偏移量；
  如果相对偏移量在-128～127之间，则该指令为2字节指令；
  如果相对偏移量在-32768～32767之间，则为3字节指令。
P93例3.68,3.69
Notes: P93 例3.68,3.69

## Slide 106
无条件段内间接转移
格式：JMP dst
功能：
  CS不变；
  将dst的内容送至IP，从而实现程序跳转；
  dst为寄存器或存储器操作数
例：
  JMP BX
  JMP WORD PTR [1000H]

## Slide 107
无条件段间直接转移
格式：JMP 远标号
功能：
  CS变成目标地址处的段地址；
  IP变成目标地址处的偏移地址，从而实现程序的跳转。
例：
  JMP BX
  JMP WORD PTR [1000H]

## Slide 108
无条件段间间接转移
格式：JMP dst
功能：
  目标地址的段基址和偏移地址存放于存储器4个连续地址中；
  前两个字节→(IP)；
  后两个字节→(CS)；
  dst为存放目标地址的4个连续字节首地址的偏移地址。
例：
  JMP DWORD PTR [SI]
  如果指令执行前(SI)=3080H,(DS)=2000H, 且23080H:230843H存储单元的内容依次为：34H,0F5H,0A8H,43H, 则指令执行后：
  (CS)=43A8H, (IP)=0F434H
Notes: P95，图3.36

## Slide 109
过程调用和返回
子过程由程序员预先设计并装入内存；
子过程执行结束后要返回原调用处。
调用程序
断点
入口地址
子程序

## Slide 110
调用指令的执行过程
保护断点：将调用指令的下一条指令地址(断点)压入堆栈；
获取子过程入口地址，即子过程第1条指令的偏移地址；
执行子过程，含相应参数的保存及恢复；
恢复断点：将断点偏移地址由堆栈弹出；
返回原程序。

## Slide 111
过程调用
段内调用
  段内直接调用
  段内间接调用
段间调用
  段间直接调用
  段间间接调用

## Slide 112
段内直接过程调用
格式：CALL 子过程名（近过程）
功能：
  把调用语句的下一条语句的偏移地址压栈，即(SP)-2→(SP)，(IP)→((SP+1)(SP))；
  CS不变，IP变成子过程处的偏移地址，从而实现程序的调用。
例：
  CALL SUBPRO
  假设SUBPRO位于码段2300H处，上述指令位于同一码段的1200H处，(SS)=2000H，(SP)=0100H，执行该指令的过程如何？（p96例3.73）

## Slide 113
段内间接过程调用
格式：CALL dst
功能：
  把调用语句的下一条语句的偏移地址压栈，即(SP)-2→(SP)，(IP)→(SP+1)(SP)；
  CS不变，IP由当前地址变成由寄存器或存储器寻址的目标偏移地址，从而实现程序的调用。
例：
  CALL BX
  假设在指令执行前，(BX)=3780H，(IP)=3400H，(SS)=2000H，(SP)=0200H，则执行该指令后：
  BX，CS，SS的值不变，(SP)=01FEH，(IP)=3780H
  2000H:01FFH=34H，2000H:01FEH=02H

## Slide 114
段间直接过程调用
格式：CALL 子过程名（远过程）
功能：
  把调用语句的下一条语句的地址压栈，即(SP)-4→(SP)，(IP)→((SP+1)(SP))，(CS)→((SP+3)(SP+2))；
  CS变成子过程的段基址；
  IP由当前地址变成子过程的偏移地址，从而实现程序的调用。
例：
  CALL SUBPRO
  假设在指令执行前，(SS)=5000H，(SP)=0100H，(CS)=2000H，(IP)=2248H，SUBPRO存放在另一代码段3000H:1200H开始的位置，则指令执行过程和结果如何？（p96例3.75）

## Slide 115
段间间接过程调用
格式：CALL dst
功能：
  把调用语句的下一条语句的地址压栈，即(SP)-4→(SP)，(IP)→((SP+1)(SP))，(CS)→((SP+3)(SP+2))；
  子过程的段基址和偏移地址存放于存储器4个连续地址中；
  其中前两个字节→(IP)，后两个字节→(CS)；
  dst为存放目标地址的4个连续字节首地址的偏移地址。
例：
  CALL DWORD PTR [DI]
  若(DI)=34H，(DI+1)=5AH，(DI+2)=40H，(DI+3)=30H，则指令执行后，将跳转到何处？(p97例3.76)

## Slide 116
过程返回指令
格式：RET
功能：
  如果是段内调用，将当前堆栈内容返回到IP；
  如果是段间调用，将当前堆栈内容依次返回到IP和CS；
  段内或段间调用，由子程序定义语句决定。

## Slide 117
带立即数的过程返回指令
格式：RET n
功能：
  执行完RET指令后，(SP)+n→(SP)，其中n为偶数；
  相当于删除了堆栈中n个字节的内容。

## Slide 118
段间调用过程
将调用指令后的第一条指令地址的CS和IP依次入栈；
子过程段基址→(CS)，子过程偏移地址→(IP)；
执行CS:IP，直至遇到RET；
将堆栈内容出栈，内容依次给IP和CS；
执行CS:IP。

## Slide 119
条件转移指令
条件转移指令均是根据状态标志位的状态判断是否转移；
如果满足指令中所要求的条件，则产生转移，否则将继续向下执行后续的指令；
条件转移指令均为段内转移，即转移范围为-128～127；
当进行比较时，要区分是有符号数还是无符号数。

## Slide 120
单一标志位置位转移指令
格式：Jx rel
功能：
  其中x表示状态标志位，可以是C、Z或E、P、S和O；
  标志位x为1转移，其中rel是一字节补码，通常用标号代替；
  如果满足条件，则 (IP) + rel → (IP)。
例：
  JZ NNN ;如果ZF=1，跳到NNN标号处执行
  JC YYY ;如果CF=1，跳到YYY标号处执行

## Slide 121
单一标志位复位转移指令
格式：JNx rel
功能：
  其中x表示状态标志位，可以是C、Z或E、P、S和O；
  标志位x为0转移，其中rel是一字节补码，通常用标号代替；
  如果满足条件，则 (IP) + rel → (IP)。
例：
  JNP NNN ;如果PF=0，执行NNN标号处的语句
  JNO YYY ;如果OF=0，执行YYY标号处的语句

## Slide 122
多标志位综合判断指令

## Slide 123
循环控制指令
转移范围：-128～127；
循环次数由CX制定；
无条件循环指令：
  LOOP
条件循环指令：
  LOOPZ 和 LOOPE
  LOOPNZ 和 LOOPNE

## Slide 124
LOOP指令
格式：LOOP 标号
功能：
  (CX)-1→(CX)，若(CX)≠0，则转移到语句标号处继续循环；
  否则结束循环向下顺序执行程序。

## Slide 125
LOOPE/LOOPZ指令
格式：LOOPE/LOOPZ 标号
功能：
  (CX)-1→(CX)，若(CX)≠0且ZF=1，则转移到标号处继续循环；
  否则结束循环向下顺序执行程序。
注意：
  CX是否为0并不影响ZF；
  ZF是由该循环控制命令前面的指令决定的。

## Slide 126
LOOPNE/LOOPNZ指令
格式：LOOPNE/LOOPNZ 标号
功能：
  (CX)-1→(CX)，若(CX)≠0且ZF=0，则转移到标号处继续循环；
  否则结束循环向下顺序执行程序。

## Slide 127
JCXZ指令
格式：JCXZ 标号
功能：
  若(CX)=0，则转移到语句标号处；
  否则，向下顺序执行程序。
注意：
  该指令不对CX进行操作，且循环控制条件与LOOP指令相反。

## Slide 128
处理器控制类指令
指令名称 | 指令格式 | 指令功能
清除进位标志 | CLC | CF=0
进位标志置位 | STC | CF=1
进位标志取反 | CMC | 
清除方向标志 | CLD | DF=0
方向标志置位 | STD | DF=1
清除中断标志 | CLI | IF=0
中断标志置位 | STI | IF=1
指令名称 | 指令格式 | 指令功能
清除进位标志 | CLC | CF=0
进位标志置位 | STC | CF=1
进位标志取反 | CMC | 
清除方向标志 | CLD | DF=0
方向标志置位 | STD | DF=1
清除中断标志 | CLI | IF=0
中断标志置位 | STI | IF=1

## Slide 129
暂停指令HLT
格式：HLT
功能：
  用软件的方法使CPU处于暂停状态，等待硬件中断；
  硬件中断的进入，使CPU退出暂停状态，待硬件中断服务程序执行完，CPU继续执行HLT后下一条指令。

## Slide 130
等待指令WAIT
格式：WAIT
功能：
  CPU进入等待状态，直至 引脚上的信号有效为止
  常用于使CPU和外设同步。

## Slide 131
总线封锁指令前缀LOCK
LOCK不是单独的指令，而是指令前缀；
带有LOCK前缀的指令，在其执行过程中都禁止其他协处理器占用总线。

## Slide 132
空操作指令NOP
格式：NOP
功能：
  空操作指令，CPU不进行任何有效操作；
  执行一次该指令要占用3个时钟周期，常用来做延时。

## Slide 133
本章重点掌握
指令的格式及寻址方式；
指令对操作数的要求及对标志位的影响；
指令的应用。