## Slide 1: 4.7.2 汇编程序的调试
3、DEBUG命令的说明
（1）所有命令都是1个字母。
（2）命令和参数用空格或“，”分隔，但仅仅在两个16进制数之间才是必要的。
例：-DCS： 100 111
-DCS： 100，111
-D CS： 100，111
-D，CS： 100 111
（3）默认数据是16进制，不需要写H。
（4）每个命令由ENTER结束，并返回到“—”提示符下。

## Slide 2
（5）可以检查输入指令的语法错误。
例1 -DCS： 100.111
ERROR
该输入不应该有“.”
例2 -A
154E：0008 MOV AX 2000
ERROR
AX后面应该有“,”
（6）命令提示符为“—”。

## Slide 3
1、A汇编
格式：A[内存地址]
功能：从内存指定地址开始输入汇编指令，并汇编成机器码，相继存放在由指定地址开始的内存单元中。
注意：
（1）不允许出现伪指令、宏指令、标号、变量。
（2）输入的数据以16进制表示。
（3）远返回的助记符为RETF。
（4）内存地址在“[]”中，否则默认为立即数。
（5）默认段为CS。
DEBUG命令及使用简介

## Slide 4
2 U反汇编
格式：U[起始地址]
U[起始地址 结束地址]
U[起始地址 L字节数]
功能：对内存的机器码指令进行反汇编。
注意：
（1）默认字节数为32个。
（2）起始地址中可以只包含有效地址，默认段为CS。
（3）结束地址只包含有效地址。
例1：-U
1547：0000 52 PUSH DS
1547：0001 2BC0 SUB AX，AX
例2：-U1547：100 111 -U1547：100 L12

## Slide 5
3、G执行程序
格式：G[=起始地址]
G[=起始地址 断点地址1，断点地址2，….]
功能：从起始地址开始执行程序，执行到断点时停止，并显示所有寄存器及标志位的值，同时指出下一条要执行的指令地址及指令。
注意：
（1）地址缺省时，从CS：IP开始连续执行。
（2）如果起始地址中只包含有效地址，默认段为CS。
（3）最多可设置10个断点，次序任意，按照地址从小到大顺序执行。
（4）“=”不能省略，区分起始地址和断点地址。
（5）起始地址必须指向真正的程序指令。

## Slide 6
例：-G=0 08
AX=004B BX=0000 CX=001B DX=0000 SP=000C BP=0000
SI=0000 DI=0000 DS=2E5E ES=2E5E SS=2E6E CS=2E6F IP=0008
NV UP DI PL NZ NA PE NC
2E6F：0008 0442 ADD AL，42
Notes: here

## Slide 7
4、T单步跟踪指令
格式：T[=起始地址]
T[=起始地址 指令条数]
功能：从起始地址开始，逐条跟踪指令的执行。执行完设定的指令条数后就停止程序的执行。屏幕显示各个寄存器的内容和标志位的状态。
注意：
（1）没有指定指令条数，每次只执行1条语句，即单步执行。
（2）如果没有指定地址，从当前CS：IP开始执行或接着上次的T命令的下一条指令执行。

## Slide 8
例1：单步执行1条指令：
—T
AX=004B BX=0000 CX=0014 DX=0023 SP=1200 BP=1300 SI=0000 DI=0000 DS=2E5E ES=2E5E SS=2E6E CS=2E6F
IP=0008 NV UP DI PL NZ NA PE NC
2E6F：0008 0442 ADD AL，42
例2：从CS：0004开始执行3条指令。
-T=4 3

## Slide 9
5、D显示内存单元的内容
格式：D[起始地址]
D[起始地址 结束地址]
D[起始地址 L字节数]
功能：显示指定内存单元的内容。
注意：
（1）默认段为DS，显示128个字节。
（2）如果没有指定地址，则从上次D命令显示的下一显示单元开始；否则从DS：100H开始。
（3）结束地址只能包含偏移地址。
例：-D0；从DS：0000H显示128个字节
-D0 000F；从DS：0000H开始显示到DS：000FH，共16个字节
-D0 L15；从DS：0000H显示21个字节

## Slide 10
6、R显示或修改寄存器的内容
格式：R[寄存器名]
功能：显示或修改指定寄存器的内容，如不指定寄存器则显示所有寄存器的内容、标志位的状态以及CS：IP所对应指令的机器码和汇编指令。
例1：检查AX的内容，按ENTER则不修改
-RAX
AX 0000
：-
例2：检查DX的内容，并修改为100H
-RDX
DX 0000
：100
例3：显示修改标志寄存器内容
-RF
例4：显示所有寄存器内容
-R
AX=004B BX=0000 CX=0014 DX=0023 SP=1200 BP=1300 SI=0000 DI=0000 DS=2E5E ES=2E5E SS=2E6E CS=2E6F
IP=0008 NV UP DI PL NZ NA PE NC
2E6F：0008 0442 ADD AL，42
Notes: here

## Slide 11
7、E修改存储单元的内容
格式：E 地址
E 地址[值表]
功能：修改指定存储单元的内容，如果值表参数缺省，只能修改显示一个字节。
例1：将ES：100H单元开始的内容改为34，“A”，“B”，5B
-EES：100 34，“AB”，5B
例2：将100H单元内容改为36
-E100
1547：0100 33.36

## Slide 12
8、F填充
格式：F 起始地址 终止地址 值表
F起始地址 L字节数 值表
功能：用值表内容修改指定存储单元的内容，如果值表数小于指定字节数，则重复使用值表；如果值表数大于指定字节数，则忽略多余的值表。
例1：-F1542：100 106 1，2，3，4，‘ABCD’
例2：-FDS：100 L15 1，2，3

## Slide 13
9、N命名命令
格式：N 文件路径及名字
功能：在内存文件控制块中定义文件名。
10、L读磁盘
格式：L[地址][驱动器号][扇区号][扇区数]
如果在使用DEBUG时没有输入文件名，必须用N命令定义文件名，再用L命令装入该文件。
例：C：DEBUG ADD.EXE
C：DEBUG
-NADD.EXE
-L

## Slide 14
11、I
格式：I 外部端口地址
功能：从指定端口读数据并显示
例：-I 2F8
从2F8H外部端口读数据
12、O
格式：O 外部端口地址 字节数据
功能：向指定端口输出一个字节数据
例：-O 2F8 2
向2F8H外部端口输出字节数据2
MOV DX，2F8H
MOV AL ，02H
OUT DX，AL
MOV DX，2F8H
IN AL，DX

## Slide 15
13、H运算
格式：H 数1 数2
功能：两个16进制数加减运算
例：-H 0A 2
0C 08
14、M传送
格式：M 起始地址 结束地址 目的地址
M 起始地址 L字节数 目的地址
功能：把指定内存区域的内容传送到另一个区域。
注意：
（1）默认段为DS。
（2）目的地址只能包含偏移地址。
例：-MCS：0 LB 100

## Slide 16
15、S检索
格式：S 起始地址 结束地址 值表
S 起始地址 L字节数 值表
功能：在指定内存范围内检索值表指定的字符，如果找到，则显示检索到的单元地址；如果没找到，则显示提示符。
例： 设内存DS：0000H开始存入1，2，3， ‘A’ ， ‘B’ ， ‘A’ ， ‘B’
要求检索字符‘A’ ， ‘B’ ， ‘F’
-SDS：0 06 A
1542：0003
1542：0005
-SDS：0 06 B
1542：0004
1542：0006
-SDS：0 06 F
-

## Slide 17
16、C比较
格式：C 起始地址 结束地址 目的地址
C 起始地址 L字节数 目的地址
功能：比较两个数据块内容，如果不相同，则显示其内容和地址。默认为数据段，目的地址只包含偏移地址。
例：把ES：0开始的10个字节内容与DS：100H开始的区域进行比较，找出与之不同的内容。
-CES：0 LA DS：100
执行结果：
82DD：0000 03 2D 82CD：100
82DD：0002 00 02 82CD：102
82DD：0003 05 09 82CD：103
82DD：0008 04 66 82CD：108
17、Q退出
格式：-Q
功能：退出DEBUG命令。