## Slide 1: 第7章 中断控制接口

## Slide 2: 主要内容
中断概述
8086/8088 CPU的中断
中断向量表
8086/8088 CPU中断服务子程序
中断控制器8259A

## Slide 3: 7.1 中断概述
当CPU正常运行程序时，由于CPU内部事件或外设请求，引起CPU中断正在运行的程序，转去执行中断服务程序，中断服务程序执行完毕，再返回被中断的程序，这一过程称为中断。

## Slide 4: 7.1.1 中断概念
  中断源
  中断优先级
  中断嵌套
  中断类型号
能够引起程序中断的事件
指令中断：中断发生时间已知，例如INT 21H；
硬件中断：中断发生时间未知，具体发生时刻与外部硬件电路有关。

## Slide 5: 7.1.1 中断概念
  中断源
  中断优先级
  中断嵌套
  中断类型号
同时到来的多个中断源要进行排队，根据优先级高低顺序执行
软件查询：电路简单，但需要利用程序来控制优先级的执行顺序，适用于简单小型微机系统；
硬件电路：不需程序控制，而是利用硬件电路实现优先级排列，如8259A。

## Slide 6: 7.1.1 中断概念
  中断源
  中断优先级
  中断嵌套
  中断类型号
高优先级的中断打断当前低优先级的中断服务程序的执行

## Slide 7: 7.1.1 中断概念
  中断源
  中断优先级
  中断嵌套
  中断类型号
中断源唯一编号，对应其中断服务子程序
响应中断时，必须先获得中断类型号，才能找到对应的中断服务子程序

## Slide 8: 7.1.2 中断处理过程
一个完整的中断处理过程包括：
中断请求
中断判优
中断响应
中断执行
中断返回

## Slide 9: 7.1.2 中断处理过程

## Slide 10: 7.1.2 中断处理过程
一个完整的中断处理过程包括：
中断请求
中断判优
中断响应
中断执行
中断返回
中断源向CPU发出的信号
对于指令中断，中断请求信号就是该指令；
对于硬件中断请求信号，CPU在每条指令结束时对INTR进行采样，如果响应该中断，则在执行完当前指令后转而去执行相应的中断服务程序。

## Slide 11: 7.1.2 中断处理过程
一个完整的中断处理过程包括：
中断请求
中断判优
中断响应
中断执行
中断返回
多个中断请求信号同时到来时，将中断源进行优先级排队，优先级高的中断请求先被响应。

## Slide 12: 7.1.2 中断处理过程
一个完整的中断处理过程包括：
中断请求
中断判优
中断响应
中断执行
中断返回
先判断是否满足中断响应条件，如果满足，则系统自动完成下列动作：
关中断，使得中断响应过程中不被高优先级中断源打断，如果允许中断嵌套，则在中断服务程序中，利用指令开中断；
将标志寄存器压栈；
保护断点，将被打断程序的断点处的CS和IP压栈；
根据中断类型号，找到相应的中断服务程序的入口地址。

## Slide 13: 7.1.2 中断处理过程
一个完整的中断处理过程包括：
中断请求
中断判优
中断响应
中断执行
中断返回
执行中断服务子程序

## Slide 14: 7.1.2 中断处理过程
一个完整的中断处理过程包括：
中断请求
中断判优
中断响应
中断执行
中断返回
在中断响应阶段自动压入堆栈的数据，在中断返回时自动弹出。
中断返回指令 IRET 是中断服务程序的最后一条指令，执行该指令会自动将标志寄存器的值和断点地址的值从堆栈中弹出。
如果不允许中断嵌套，通常将开中断指令放在 IRET 前面。

## Slide 15: 7.2 8086/8088 CPU的中断
8086/8088 CPU共支持256个中断，即中断类型号从0到255号，这些中断可以分为以下两大类：
外部中断（硬件中断）
  不可屏蔽中断
  可屏蔽中断
内部中断（软件中断）
  指令中断
  专用中断

## Slide 16: 7.2.1 外部中断
8086/8088 CPU的外部中断有两类：不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断（INTR），都属于硬件中断，且发生时刻不可预知。
1）不可屏蔽中断
NMI引脚输入一边沿触发信号时，CPU便在执行完当前指令后，转去执行2号中断服务程序。
该中断不受IF影响，通常利用2号中断服务程序来处理系统较大故障，如内存或I/O总线的奇偶错误等。

## Slide 17: 7.2.1 外部中断
2）可屏蔽中断
INTR引脚输入一高电平信号时：
  如果IF=1，则CPU在当前指令完成后，在引脚输出两个总线周期宽度的负脉冲信号；
  如果IF=0，CPU不接收该类型中断。
CPU的连接至中断接口电路的中断响应输入端，
  在第一个负脉冲期间，中断接口电路做中断前的准备工作；
  在第二个负脉冲期间，被选通的外设通过数据总线将中断类型号输入至CPU，接收到中断类型号后，CPU就可以去执行相应的中断服务程序。

## Slide 18: 7.2.2 内部中断
内部中断又称为软件中断，分为两种：
指令中断：执行中断指令或标志位设置而产生的中断，中断的发生可以预知；
专用中断：程序执行过程中出现错误而产生的中断，如除数为0、商溢出等，此类中断和外部中断一样，不可预知。通常，微机系统将类型号0～4设置为专用中断。

## Slide 19: 7.2.2 内部中断
1）指令中断
主要用于系统定义或用户自定义的软件中断
INT n
n为中断类型号，例如“INT 21H”指令即为执行系统功能调用指令

## Slide 20: 7.2.2 内部中断
2）专用中断
0号中断：该中断为除法出错中断，如除数为0，或商溢出，就会产生0号中断。
1号中断：该中断为单步中断，当TF=1时产生中断，主要用于程序调试，此中断是可以预知的。（只能通过POPF才能将TF置1）
3号中断：又称断点中断，和1号中断一样，常用于程序的调试，指令为INT 3，程序运行到该指令处停止执行后面的程序。
4号中断：又称溢出中断，程序运行到INTO，且OF=1，才会产生4号中断，常用于处理算术运算出现溢出的情况。

## Slide 21: 中断优先级顺序
优先级越来越高
内部中断（单步中断除外）
不可屏蔽中断
可屏蔽中断
单步中断

## Slide 22: 7.3 中断向量表
中断向量表的概念
中断向量表的存入
  直接装入
  系统功能调用法装入
  用串指令装入

## Slide 23: 7.3.1 中断向量表的概念
中断服务程序的地址称为中断向量，包括段地址（CS）和偏移地址（IP）。因此，通过中断向量，能够找到中断服务程序的入口地址，实现程序的转移。
256个中断向量形成的表称为中断向量表，该表放置于存储区的开始处，每个中断向量占4个字节（CS+IP），所以中断向量表总共占用1024个字节，即在0000H～03FFH的地址单元中。

## Slide 24: 7.3.1 中断向量表的概念
中断向量表是按照中断类型号n从小到大顺序存放的，并且段地址存放在高地址单元，偏移地址存放在低地址单元。
例如：0号中断服务程序的偏移地址存放在0000H和0001H单元中，段地址存放在0002H和0003H单元中。
中断向量在中断向量表中的首地址称为中断向量地址，其和中断类型号的关系为：
中断向量地址=中断类型号×4

## Slide 25: 7.3.1 中断向量表的概念
0号中断IP低8位
0号中断IP高8位
0号中断CS低8位
0号中断CS高8位
1号中断IP低8位
1号中断IP高8位
1号中断CS低8位
1号中断CS高8位
0号中断向量
0000H
0001H
0002H
0003H
0004H
0005H
0006H
0007H
1号中断向量
0号中断向量地址
1号中断向量地址

## Slide 26: 7.3.1 中断向量的存入
中断向量表的结构：
00～04，专用中断
05～1FH，系统备用
20H～FFH，供用户使用
0号中断入口地址(占用0000H~0003H单元)
1号中断入口地址(占用0004H~0007H单元)
2号中断入口地址(占用0008H~000BH单元)
3号中断入口地址(占用000CH~000FH单元)
4号中断入口地址(占用0010H~0013H单元)
5号中断入口地址(占用0014H~0017H单元)
···
1FH号中断入口地址(占用007CH~007FH单元)
20H号中断入口地址(占用0080H~0083H单元)
···
FFH号中断入口地址(占用03FCH~03FFH单元)
专用中断
系统备用
用户可用
Notes: 前32个中断所对应的中断向量，是在系统开机时，由系统软件装入内存的。
20H至FFH给用户使用，有的PC机系统出厂时，已经编写了其中一部分中断服务程序，例如8086的20H和21H号中断，以系统软件的形式装入微机系统。

## Slide 27: 7.3.1 中断向量的存入
直接装入法
系统功能调用法
串指令装入

## Slide 28: 7.3.1 中断向量的存入
1）直接装入法
首先将中断类型号乘以4，得到中断向量地址，然后依次将中断服务程序的偏移地址和段地址装入
例7.1 假设中断号n=6，对应的中断服务程序的段地址为1020H，偏移地址为2000H，将中断向量装入到中断向量表中。

## Slide 29: 7.3.1 中断向量的存入
2）系统功能调用法装入
软中断指令“INT 21H”功能号为25H的子程序用来装入中断向量
入口参数：AL存放中断类型号，DS中输入段地址，DX中输入偏移地址
例7.2 中断类型号为40H，相应的中断服务程序名为INTV，将中断向量装入到中断向量表中。
MOV DX, SEG INTV ;取中断服务程序的段地址
MOV DS, DX ;中断服务程序的段地址送DS
MOV DX, OFFSET INTV ;中断服务程序的偏移地址送DX
MOV AL, 40H ;中断类型号送AL
MOV AH, 25H
INT 21H ;装入中断向量

## Slide 30: 7.3.1 中断向量的存入
3）串指令装入
串指令STOSW可以将AX内容写入到ES:DI指向的单元。将ES设置为0000H，DI设置为n×4，则执行两次STOSW可以将中断服务程序的偏移地址和段地址装入中断向量表。
例7.3 中断号为n，中断服务程序名为INSER，将中断向量装入到中断向量表中。
XOR AX, AX
MOV ES, AX
MOV DI, n*4 ;DI中为n号中断对应的中断向量的偏移地址
MOV AX, OFFSET INSER
CLD
STOSW ;装入中断服务程序的偏移地址
MOV AX, SEG INSER
STOSW ;装入中断服务程序的段地址

## Slide 31: 7.4 8086/8088 CPU中断服务子程序
中断响应过程
  内部中断响应过程
  外部中断响应过程
中断服务子程序
Notes: 网工网开

## Slide 32: 7.4.1 中断响应过程
1）内部中断响应过程
FR入栈，以保护各标志位；
保护断点，将断点处的CS和IP值入栈；
将IF和TF清零，即禁止单步中断和可屏蔽中断；
中断类型号×4，得到中断向量地址，进而取得中断服务程序入口地址，并将该地址装入CS和IP，转去执行中断服务程序；
执行IRET，恢复断点处CS、IP及FR的内容，继续执行原来程序。
Notes: 内部中断不需要中断响应周期得到中断类型号（专用中断自动形成，软中断在指令中已给出），因此内部中断的响应过程为：
FR、CS、IP依次入栈，出栈顺序相反

## Slide 33: 7.4.1 中断响应过程
2）外部中断响应过程
不可屏蔽中断：其中断类型号为2，由系统自动形成，响应过程与内部中断一样。
可屏蔽中断：需要在中断响应周期内获得中断类型号，获得中断类型号后，其后的处理过程与内部中断一样。

## Slide 34: 7.4.2 中断服务子程序
中断服务子程序功能各不相同，但它们具有相同的结构形式：
保护现场，将使用到的寄存器入栈
如果允许中断嵌套，利用STI使IF=1
中断服务程序指令段
程序结束时，利用CLI使IF=0，以防高级别中断打断本中断的正常结束
恢复现场，用POP指令将被保护的寄存器恢复
对于可屏蔽硬件中断，给中断接口电路发送中断结束指令
最后利用 IRET 指令进行中断返回
Notes: 2，因为在中断响应时已将IF和TF清零

## Slide 35: 例7.4 中断号为n，名为INTV的可屏蔽中断服务程序
CODE SEGMENT ;代码段
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AL, n ;中断向量开始装入
MOV DX, SEG INTV
MOV DS, DX
MOV DX, OFFSET INTV
MOV AH, 25H
INT 21H
... ;主程序体
MOV AH, 4CH
INT 21H
INTV PROC FAR ;中断服务程序开始
STI ;开中断，允许中断嵌套
PUSH AX ;保护现场
... ;中断服务程序主体
POP AX ;恢复现场
MOV AL, 20H ;发送中断结束指令
OUT 40H, AL
IRET ;中断返回
INTV ENDP ;中断服务程序结束
CODE ENDS ;主程序结束
END START

## Slide 36
例7.4 中断号为n，名为INTV的可屏蔽中断服务程序

## Slide 37: 7.5 可编程中断控制器8259A
功能和引脚
内部结构
8259A的中断管理方式
8259A的编程方法
8259A的中断级联

## Slide 38: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 39: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 40: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 41: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 42: 7.5 可编程中断控制器8259A
Notes: here

## Slide 43: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 44: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 45: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 46: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 47: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 48: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 49: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 50: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 51: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 52: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 53: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 54: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 55: 7.5 可编程中断控制器8259A
Notes: here

## Slide 56: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 57: 7.5 可编程中断控制器8259A
Notes: here

## Slide 58: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 59: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 60: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 61: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 62: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 63: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 64: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 65: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 66: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 67: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 68: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 69: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 70: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 71: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 72: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 73: 7.5 可编程中断控制器8259A

## Slide 74: 7.5 可编程中断控制器8259A
Notes: 网工

## Slide 75
X
Notes: level-triggered interrupt mode 电平触发中断模式
例子

## Slide 76
Notes: ICW2就是IR0的中断类型号

## Slide 77
Notes: 多片级联才设置ICW3

## Slide 81
ICW的顺序：

## Slide 83: 综上所述：
ICW1的端口地址为偶地址，即A0＝0
ICW2、ICW3和ICW4的端口地址均为奇地址，即A0＝1，为了区分它们，片内采用了FIFO缓冲器技术，一定要严格按照固定顺序完成初始化命令字的写入过程，不允许颠倒。
写完初始化命令字后，8259A就可接受中断请求信号了。
如需改变中断控制方式，或屏蔽某些中断，读出一些状态信息，则必须继续向8259A写入操作命令字OCW，进行操作方式编程。
Notes: 计算机

## Slide 96
PC/AT机中的8259A
中断级联：

## Slide 103
【例7.10】设8086CPU采用单片8259A中断控制器，8259A的两个端口地址为50H和51H，芯片采用一般全嵌套、固定优先级、自动中断结束方式，中断源采用电平触发。利用8259A的中断输入IR2检测某硬件出错，当IR2输入端输入一高电平信号，表示外部某硬件发生错误，则显示出错信息“There is an error!”，IR2的中断类型码为52H。

## Slide 104
【例7.10】设8086CPU采用单片8259A中断控制器，8259A的两个端口地址为50H和51H，芯片采用一般全嵌套、固定优先级、自动中断结束方式，中断源采用电平触发。利用8259A的中断输入IR2检测某硬件出错，当IR2输入端输入一高电平信号，表示外部某硬件发生错误，则显示出错信息“There is an error!”，IR2的中断类型码为52H。
ICW1=00011011=1BH

## Slide 105
【例7.10】设8086CPU采用单片8259A中断控制器，8259A的两个端口地址为50H和51H，芯片采用一般全嵌套、固定优先级、自动中断结束方式，中断源采用电平触发。利用8259A的中断输入IR2检测某硬件出错，当IR2输入端输入一高电平信号，表示外部某硬件发生错误，则显示出错信息“There is an error!”，IR2的中断类型码为52H。
ICW2=01010000=50H

## Slide 106
【例7.10】设8086CPU采用单片8259A中断控制器，8259A的两个端口地址为50H和51H，芯片采用一般全嵌套、固定优先级、自动中断结束方式，中断源采用电平触发。利用8259A的中断输入IR2检测某硬件出错，当IR2输入端输入一高电平信号，表示外部某硬件发生错误，则显示出错信息“There is an error!”，IR2的中断类型码为52H。
ICW4=00000011=03H

## Slide 107
data segment ;数据段
string db 'There is an error! $'
data ends
stack segment stack 'stack' ;堆栈段
db 100 dup(?)
stack ends

## Slide 108
ICW4=03H
ICW2=50H
ICW1=1BH
code segment ;代码段
assume cs:code, ds:data, ss:stack
start: mov ax, data
mov ds, ax
cli ;关中断，准备装入中断向量
push ds ;保护ds的值
mov dx, seg intv ;取中断服务程序的段地址送ds
mov ds, dx
mov dx, offset intv ;取中断服务程序的偏移地址送dx
mov al, 52h ;中断类型号送al
mov ah, 25h
int 21h ;装入中断向量
pop ds ;恢复ds的值
mov al, 1bh ;开始初始化8259A，将ICW1的值送al
out 50h, al ;将ICW1写入A0=0的地址
mov al, 50h ;将ICW2的值写入al
out 51h, al ;将ICW2写入A0=1的地址
mov al, 03h ;将ICW4的值写入A0=1的地址
out 51h, al ;将ICW4写入A0=1的地址
sti ;开中断
hlt ;等待中断
...

## Slide 109
intv: sti ;开中断，允许中断嵌套
mov dx, offset string ;指向字符串首地址
mov ah, 9 ;提供调用功能号
int 21h ;系统功能调用
iret ;中断返回

## Slide 110
【例7.11】某8086系统采用两片8259A组成中断系统，从片的INT端连8259A主片的IR3端。设8259A主片从IR2、IR5端引入两个中断请求，中断类型号为82H、85H，8259A从片由IR3、IR4端引入两个中断请求，中断类型号为43H、44H。主片的端口地址为20H和21H，从片的端口地址为50H和51H。外部中断采用边沿触发，允许中断嵌套。

## Slide 111
【例7.11】某8086系统采用两片8259A组成中断系统，从片的INT端连8259A主片的IR3端。设8259A主片从IR2、IR5端引入两个中断请求，中断类型号为82H、85H，8259A从片由IR3、IR4端引入两个中断请求，中断类型号为43H、44H。主片的端口地址为20H和21H，从片的端口地址为50H和51H。外部中断采用边沿触发，允许中断嵌套。
主片初始化命令字：
ICW1 = 00010001 = 11H
ICW2 = 80H
ICW3 = 00001000 = 08H
ICW4 = 00010001 = 11H
mov al, 11h
out 20h, al
mov al, 80h
out 21h, al
mov al, 08h
out 21h, al
mov al, 11h
out 21h, al

## Slide 112
【例7.11】某8086系统采用两片8259A组成中断系统，从片的INT端连8259A主片的IR3端。设8259A主片从IR2、IR5端引入两个中断请求，中断类型号为82H、85H，8259A从片由IR3、IR4端引入两个中断请求，中断类型号为43H、44H。主片的端口地址为20H和21H，从片的端口地址为50H和51H。外部中断采用边沿触发，允许中断嵌套。
从片初始化命令字：
ICW1 = 00010001 = 11H
ICW2 = 40H
ICW3 = 00000011 = 03H
ICW4 = 00000001 = 01H
mov al, 11h
out 50h, al
mov al, 40h
out 51h, al
mov al, 03h
out 51h, al
mov al, 01h
out 51h, al